ФГБОУ ВПО «Смоленская ГСХА»

Белокопытов В.Н., Хлусов В.Н

# Механизация

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Методические рекомендации по изучению дисциплины студентам

заочной формы обучения сельскохозяйственных ВУЗов по

специальностям 060800 "Экономика и управление на предприятиях  АПК" и 050500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

Смоленск-2012

# Механизация и электрификация сельского хозяйства

Методические рекомендации по изучению дисциплины студентам заочной формы обучения сельскохозяйственных ВУЗов по специальностям 060800 "Экономика и управление на предприятиях  АПК" и 050500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

Белокопытов Вячеслав Николаевич, кан. с.-х. наук,

### Хлусов Валентин Николаевич, кан. с.-х. наук

Печатается по решению редакционно-издательского совета Смоленского сельскохозяйственного института (протокол №     от       2003 г)

Методические рекомендации помогут студентам экономических специальностей овладеть методикой и навыками самостоятельного решения вопросов комплексной механизации, электрификации и автоматизации  производства продукции растениеводства и животноводства, технологии выполнения механизированных полевых сельскохозяйственных работ, планирования оптимального состава машинно-тракторных агрегатов.

Рецензенты: Тишин Б.М., кандидат технических наук, доцент Смоленского филиала Российской инженерной Академии менеджмента и агробизнеса.

## ВВЕДЕНИЕ

Главнейшим условием успешного функционирования сельскохозяйственного производства является применение достижений научно-технического прогресса, высокоэффективное использование имеющегося производственного потенциала и укрепление материально-технической базы сельского хозяйства на основе дальнейшего развития средств механизации, автоматизации, применения рациональных технологий производства сельскохозяйственной продукции в растениеводстве и животноводстве. Первоочередной задачей является завершение комплексной механизации земледелия и животноводства; неуклонное повышение технического уровня эксплуатации, качества и надежности тракторов, комбайнов, машин и оборудования для растениеводства, животноводства и кормопроизводства.

Высокоэффективное хозяйствование не возможно без активного участия специалистов экономических служб. В условиях современных значительных структурных преобразований в АПК к ним предъявляются высокие требования — уметь творчески, системно анализировать возможности эффективного использования имеющегося машинотракторного парка и энергетических средств в конкретных местных условиях их функционирования; находить оптимальные экономические решения использования техники с применением средств автоматики, приводящие к интенсификации основного и вспомогательного производства в сельском хозяйстве.

Изучение дисциплины "Механизация и электрификация сельского хозяйства" поможет студентам экономических специальностей овладеть методикой и навыками самостоятельного решения вопросов комплексной механизации, электрификации, автоматизации сельскохозяйственного производства, технологии выполнения механизированных работ в растениеводстве и животноводстве.

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Методические рекомендации составлены по программе курса "Механизация сельскохозяйственного производства" для высших сельскохозяйственных учебных заведений по экономическим специальностям.

Методические рекомендации включают 6 разделов.

- Тракторы и автомобили.

- Сельскохозяйственные машины.

- Механизация животноводческих ферм.

- Электрификация сельскохозяйственного производства.

- Автоматизация технологических процессов сельскохозяйственного производства.

- Эксплуатация машинотракторного парка.

Каждый раздел представляет самостоятельный курс, содержащий научные и практические основы соответствующей области знаний. Для самостоятельного изучения материала данного курса, студент должен освоить материал соответствующего раздела по учебникам и другим литературным источникам, научиться читать схемы, изображения деталей, узлов машин, отдельных машин и агрегатов.

Для успешного освоения материала в методических рекомендациях по разделам курса даются краткие пояснения, на что необходимо обратить особое внимание; в них содержатся советы по изучению данного раздела и контрольные вопросы.

Расчетная часть выполняется только после изучения соответствующих разделов курса и накопления необходимых справочных и фактических данных для выполнения расчетов. Задание выдается в первый учебный день установочной сессии преподавателем. Консультации по изучаемым вопросам предоставляются на кафедре.

Выполнение итоговой контрольной работы является самопроверкой для студента и основным критерием его готовности к экзаменационной сессии.

Библиографический список

Основной:

- Верещагин Н.И. и др. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. -М.: ИРПО, Академия, 2000.

- Гуревич Л. А. Тракторы и автомобили. -М.: Колос. 1985.

- Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. -М.: ИРПО, Академия, 2000.

- Карташов Л.П. и др. Механизация, электрификация и автоматизация животноводства. -М.: Колос, 1997.

- Ковалев Ю.Н. Технология и механизация животноводства. -М.: ИРПО, Академия, 2000.

- Шавров А.В., Коломиец А.П. Автоматика. -М.: Колос, 1999.

- Шичков Л.П., Коломиец А.П. Электрооборудование и средства автоматизации сельскохозяйственной техники. -М.: Колос, 1995.

Дополнительный:

- Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. -М: Колос, 1989.

- Хабатов Р.Ш. Эксплуатация машинотракторного парка. -М.: ИНФРА-М, 1999.

- Бородин И.Ф., Рысс А.А. Автоматизация технологических процессов. –М.: Колос., -1996.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ

При изучении раздела "Тракторы и автомобили" студент должен обратить внимание на следующих вопросах:

- состав парка тракторов и автомобилей, применяемых в сельскохозяйственном производстве;

- - технико-экономические показатели наиболее распространенных марок тракторов и автомобилей;

- - общее устройство тракторов и автомобилей, назначение механизмов, систем, агрегатов;

- - устройство и работа основных механизмов и систем тракторов и автомобилей;

- - основные динамические и экономические показатели тракторов и автомобилей (эффективная мощность двигателя и тяговая мощность трактора, скорость движения, тяговое усилие, часовой и удельный расход топлива, тяговый коэффициент полезного действия).

При изучении двигателей внутреннего сгорания (ДВС) следует обратить внимание на общее устройство двигателей, их основные механизмы и системы, уяснить их принцип действия и последовательность рабочего процесса. Особое внимание уделить основным различиям в устройстве и работе дизельных и карбюраторных двигателей, их экономическим характеристикам.

При изучении транспортных средств нужно ознакомиться с особенностями транспортных операций в сельскохозяйственном производстве, дорожными условиями, принципами подбора прицепного транспорта в зависимости от условий эксплуатации.

Контрольные вопросы:

1.Типы тракторов и автомобилей и их назначение. Понятие тягового класса трактора. Литраж двигателя. Сравнение тракторов гусеничных и колесных (преимущества и недостатки), автомобилей нормальной и повышенной проходимости.

2.Общее устройство тракторов и автомобилей. Основные узлы и механизмы. Назначение каждого из них.

3.Принцип работы и рабочие циклы двигателей внутреннего сгорания - карбюраторных и дизельных. Преимущества и недостатки этих двигателей.

4.Двухтактный двигатель - устройство, рабочий цикл, преимущества и недостатки. Применение.

5.Причины, которые могут привести к повышенному расходу топлива, повышенному расходу масла, ускоренному износу двигателя, увеличению количества вредных веществ в выхлопных газах.

6.Рабочее оборудование тракторов. Гидравлическая навесная система, назначение, устройство и принцип действия. Прицепное устройство и гидрокрюк. Валы отбора мощности, их назначение и различие у разных тракторов.

7. Устройство и принцип действия силовых передач колесных тракторов, отличие от силовых передач грузовых автомобилей?

8. Что включает планово-предупредительная система технического обслуживания тракторов и автомобилей?

2.2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ

Задача раздела состоит в изучении студентами систем машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства. При изучении следует обратить внимание на наиболее распространенные модели того или иного технологического комплекса. Усвоить их назначение; агротехнические требования к машине; технологические схемы; устройство; технологический процесс, выполняемый машиной; основные регулировки, правила установки, требования, предъявляемые к качеству ее работы, отличия других аналогичных машин от изученной.

При изучении почвообрабатывающих машин следует обратить внимание общие принципы подготовки машин к работе — установку глубины пахоты или рыхления, способами регулировок и контроля качества их работы в поле, усвоить основные правила обращения и ухода за машинами, изучить правила техники безопасности.

При рассмотрении посевных и посадочных машин следует усвоить агротехнические требования к посеву и посадке различных культур, способы посева и посадки, классификацию сеялок и посадочных машин по технологическому процессу, типы высевающих и посадочных аппаратов, уяснить общие принципы подготовки машин к работе — расстановку сошников на схему посева и посадки, установку их на глубину заделки семян и растений (рассады), установку высевающих и посадочных аппаратов на норму высева и посадки, расчет и установку вылета маркера, ознакомиться со способами регулировок и контроля качества посева или посадки.

Изучая машины для внесения удобрений и защиты растений нужно ознакомиться с физико-механическими свойствами органических и минеральных удобрений и ядохимикатов, способами их внесения, рабочими процессами машин, способами изменения вносимых норм удобрений и ядохимикатов.

При изучении машин для уборки и послеуборочной обработки сельскохозяйственных культур следует ознакомиться со способами уборки, агротехническими требованиями к машинам, с их общим устройством и технологическими процессами. Особое внимание нужно уделить технологическим регулировкам машин, причинам образования потерь и способам борьбы с ними.

Контрольные вопросы:

1.Общее устройство лемешных плугов. Составные части, их разновидности и назначение. Прицепные, полунавесные и навесные плуги, их достоинства и недостатки.

2.Плуги общего назначения, кустарниково-болотные, плантажные, садовые, ярусные. Конструктивные особенности и назначение. Технологическая эффективность.

3.Корпуса плугов отвальные, безотвальные, вырезные с глубокорыхлителем, дисковые. Особенности конструкции, когда применяются и с какой целью. Культурные и полувинтовые отвалы.

4.Чизельный, оборотный и ротационный плуги. Конструктивные особенности, когда и с какой целью применяются. Особенности плугов для почв, засоренных камнями.

5.Бороны зубовые и дисковые, тяжелые, средние, легкие, сетчатые. Их конструкция. В каких случаях, и с какой целью применяются.

6.Лущильники. Разновидности. Перечислить работы, когда они применяются. Катки. Разновидности и применение.

7.Культиваторы для сплошной обработки. Когда в течение года, и с какой целью применяется культивация. Разновидности рабочих органов и их технологические возможности.

8.Культиваторы пропашные. Перечислить работы, которые ими выполняют, и рабочие органы для выполнения этих работ.

9.Почвенные фрезы, фрезерные культиваторы. Устройство и назначение. Какая особая обработка достигается и что является недостатком фрезерования.

10.Работы по подготовке удобрений к внесению. Машины для их выполнения. Предпосевное, припосевное внесение удобрений и подкормки. В какое время и какими машинами выполняется.

11.Машины для внесения твердых минеральных удобрений и машины для пылевидных удобрений. Принцип устройства, регулирование нормы внесения. Когда применяется и как осуществляется заделка удобрений в почву.

12.Разновидности жидких минеральных удобрений и особенности их применения. Машины для внесения аммиачной воды, жидких комплексных удобрений и жидкого аммиака. Особенности конструкций машин.

13.Машины для внесения твердых и жидких органических удобрений.  Устройство, принцип работы. Регулирование нормы внесения.

14.Сеялки универсальные, специальные, комбинированные. Устройство, принцип работы. Регулирование нормы высева.

15.Сеялки рядовые, квадратно-гнездовые, гнездовые, пунктирные и разбросные. Различие в конструкции и с какой целью применяются. Пневматические сеялки, их назначение.

16.Картофелесажалки. Устройство, принцип работы. Устройство, принцип работы рассадопосадочной машины.

17.Машины для химической защиты растений: протравливатели, опрыскиватели, опыливатели. Принципиальное устройство, основные механизмы машин, их назначение. Штанговые и вентиляторные опрыскиватели. Применение их для полевых культур и для садов.

18.Последовательность работ (операций) при заготовке рассыпного и прессованного сена (до складирования). Косилки, типы и устройство. Грабли, типы, устройство и выполняемые ими операции. Активное вентилирование сена. Сущность и оборудование.

19.Последовательность работ (операций) при заготовке сенажа и при заготовке силоса. Машины, необходимые для каждой из операций. Возможные варианты замены машин. Последовательность операций и система машин для заготовки витаминно-травяной муки.

20.Косилки-плющилки, косилки-измельчители, подборщики-копнители, стогообразователи, стогометатели, кормоуборочные комбайны. Устройство, различия, применение.

21.Жатки валковые и жатки комбайнов. Различие в устройстве и применении. Последовательность операций уборки при их использовании. Применение раздельной уборки и прямого комбайнирования.

22.3еронуборочные комбайны. Технологическая схема, механизмы и их назначение. Дополнительные приспособления для уборки семенников трав и для уборки соломы.

23.Зерноочистительные и сортировальные машины. Способы отделения примесей и разделения зерна, и рабочие органы для разделения. Предварительная, первичная и вторичная очистка, цель и различие машин для ее выполнения.

24.Зерносушилки. Шахтные, барабанные, напольные. Общее устройство, преимущества и недостатки. Активное вентилирование зерна. Зерноочистительные агрегаты и комплексы. Назначение и состав оборудования.

2.3. МЕХАНИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Изучение данного раздела должно строиться исходя из сложившейся в настоящее время системы комплексной механизации основных производственных процессов на животноводческих фермах: водоснабжения, кормораздачи, обслуживания животных, птиц.

При изучении машин рекомендуется ознакомиться с зоотехническими требованиями, устройством и работой конкретных машин. Основное внимание следует уделить изучению технологического процесса работы машин и наиболее важных технологических регулировок, позволяющих регулировать качество работы. При наличии однотипных машин уяснить в каких случаях наиболее эффективно может использоваться та или иная машина.

Современная система машин включает машины для водоснабжения, приготовления и раздачи кормов, механизации доения коров и первичной обработки молока, уборки и утилизации навоза и аппаратуру для создания микроклимата в животноводческих помещениях различной производительности. Студент должен уметь выбрать комплекс машин, который может обеспечить минимальные затраты труда и средств, изучив технико-экономические показатели машин.

Контрольные вопросы:

1.Системы водоснабжения из открытых источников. Схема водоснабжения, необходимые сооружения и их назначение. Способы очистки воды.

2.Системы водоснабжения из буровых колодцев. Схема водоснабжения, необходимые сооружения, их назначение. Преимущества и недостатки буровых колодцев и открытых источников. Башенные и безбашенные системы, где они предпочтительны.

3.Расчет потребности воды и примерного расхода электроэнергии для водоснабжения.

4.Насосы и водоподъемные установки для подъема воды из буровых колодцев: погружные электронасосы, эрлифты и водоструйные установки. Принцип устройства, преимущества и недостатки.

5.Автопоилки для скота, свиней и птицы. Типы и конструкции. Автопоилки для пастбищного содержания.

6.Способы и технологические схемы приготовления кормов. Назначение каждого из них и как окупаются затраты на их выполнение.

7.Способы обработки грубых кормов. Машины для их выполнения, типы и устройство.

8.Способы обработки корнеплодов для разных видов животных. Машины и установки для их выполнения. Типы и устройство. Машины и вспомогательное оборудование для приготовления концентрированных кормов.

9.Агрегаты и установки для тепловой и химической обработки кормов. Их типы, технологические возможности. Где применяются.

10.Технологические схемы и состав оборудования кормоприготовительных цехов для крупного рогатого скота.

11.Технологические схемы и состав оборудования кормоприготовительных цехов для откормочного свиноводства при сухом типе кормления.

12.Технологические схемы и состав оборудования для свиноводства при влажном типе кормления. Технологические схемы и состав оборудования для репродукторных свиноводческих ферм.

13.Передвижные раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота. Типы, преимущества и недостатки.

14.Передвижные кормораздатчики для свиноводства. Типы, особенности конструкции, преимущества и недостатки, в каких случаях применяются.

15.Стационарные кормораздатчики для свиноводческих ферм при сухом, влажном и жидком типе кормления. Технологические схемы, преимущества и недостатки.

16. Стационарные кормораздатчики для свиноводческих ферм при сухом, влажном и жидком типе кормления. Технологические схемы, преимущества и недостатки.

17.Принцип работы вакуумных доильных аппаратов. Трехтактное и двухтактное доение. Состав и назначение отдельных элементов. Последовательность операций дояра при машинном доении.

18.Типы доильных установок. Целесообразность применения каждой из них. Достигаемая производительность труда на них.

19.Состав оборудования линейных доильных установок, установок "Тандем", "Елочка", "Карусель". Средства автоматизации доения. Манипулятор доения, принцип работы.

20.Охлаждение молока. Технологические схемы. Танки-охладители и проточные охладители (пластинчатые, круглые). Конструкции и примеры применения. Охлаждающая жидкость и способы ее охлаждения. Танки-термосы.

21. Пастеризация и стерилизация молока. Назначение. Способы и режимы. Технологическая схема пастеризационно-охладительных установок. Сущность и назначение регенерации тепла.

22.Способы и технологические установки для уборки навоза на фермах привязного содержания скота. Преимущества и недостатки.

23.Способы и технологические установки для уборки навоза на фермах с беспривязным и беспривязно-боксовым содержанием скота. Применение глубокой подстилки, где возможно и в чем преимущества.

24.Способы и установки для уборки навоза в свиноводстве. Оценка каждого из них.

25.Хранение и использование навоза. Обеззараживание, компостирование, разделение на фракции. Оценка каждого способа.

2.4. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

Целью раздела является изучение возможностей комплексной электрификации для повышения эффективности сельскохозяйственного производства.

При рассмотрении данного раздела следует ознакомиться с основными сведениями по электротехнике; уяснить ключевые понятия — электрическая цепь, элементы, их условные обозначения, основные характеристики цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов; сведения об электрических приборах и методах измерений электрических величин — тока, мощности, количества энергии — и неэлектрических величин — температуры, влажности, уровня и др.; способы получения и передачи электроэнергии; тарифы на электрическую энергию. Особое внимание следует уделить объектам применения электроэнергии в сельском хозяйстве, схем электроснабжения потребителей; уяснить влияние значения коэффициента мощности электроустановок; роли электропривода в структуре производства; уяснить основные технические данные электродвигателей, назначение и устройство пусковой и защитной аппаратуры, приемы рациональной эксплуатации электрических установок: осветительных, облучательных, нагревательных, включая электросварочные.

Студентам-экономистам важно уяснить экономическую эффективность использования электрической энергии в сельском хозяйстве, изучить основные показатели экономической эффективности электрификации сельскохозяйственного производства, научиться находить пути экономии электроэнергии, ориентируясь на применение энергосберегающих технологий производства продукции в животноводстве и растениеводстве.

Контрольные вопросы:

1.Основные понятия электротехники: ток, напряжение, частота, сопротивление, мощность, энергия. Единицы измерения. Соотношения между ними в цепях постоянного и переменного тока.

2.Измерение электрических величин: тока, напряжения, частоты, сопротивления, мощности и энергии. Приборы и их включение. Как измеряются большие значения тока, напряжения, мощности и энергии на постоянном и переменном токе.

3.Переменный электрический ток. Как вырабатывается на электростанциях, какими физическими величинами характеризуется и от чего зависят частота, напряжение и ток в цепи. Причины, по которым в энергетике преобладает переменный ток.

4.Постоянный электрический ток. Назначение, получение, использование.

5.Трехфазный ток. Чем различаются устройства для производства, передачи трехфазного тока и однофазного. Причины повсеместного применения трехфазного тока. Как могут подключаться однофазные потребители к трехфазной сети. Соединение потребителей звездой и треугольником.

6.Активная, реактивная и полная мощности в электротехнике. Коэффициент мощности (Cos φ). Что может быть причиной невысокого значения коэффициента мощности. Почему стремятся его повышать, и как это делается.

7.Назначение нулевого провода в трехфазных сетях. Как обходятся без него в высоковольтных сетях. К чему приводит обрыв нулевого провода в сети 380/220 В.

8.Преимущества электрической энергии. Из чего, как и какими машинами ее вырабатывают и как передают к потребителю (в т.ч. на дальние расстояния). Потеря энергии при передаче и как ее снижают. От чего зависит себестоимость электрической энергии.

9.По каким причинам может происходить недопустимое увеличение тока в сети. К каким последствиям это может привести и как избегают этих последствий. Устройство, работа плавких предохранителей и автоматических выключателей. Подбор плавкого предохранителя для цепи, в которой один или много потребителей, и для цепи с электродвигателем.

10.Для чего все металлические части оборудования присоединяют к заземляющему нулевому проводу. В чем физический смысл такой защиты. Что значит и как возникает напряжение прикосновения.

11.Способы расчетов за потребляемую электроэнергию. Какие пути снижения оплаты (при одном и том же потреблении) и необходимые для этого организационные мероприятия и технические устройства.

12.Рубильники, пакетные выключатели, автоматические выключатели, магнитные пускатели. Назначение и принцип устройства.

13.Трехфазный короткозамкнутый электродвигатель. Принцип действия, устройство, преимущества и недостатки. Чем могут различаться отдельные машины.

14.Асинхронные электродвигатели с фазным ротором, преимущества и недостатки. С какой целью и когда их применяют.

15.Электродвигатели для однофазной сети - асинхронные и коллекторные. Преимущества и недостатки. Особенности включения.

16.Электрические водонагреватели. Устройство, различие в конструкции, область применения. Как приблизительно определить потребность электроэнергии на нагрев воды. Какие причины могут приводить к перерасходу электроэнергии при нагреве воды.

17.Электрические лампы накаливания и газоразрядные лампы. Преимущества и недостатки, область применения. Как снизить потребление энергии на освещение.

18.Ультрафиолетовые лучи. Виды, свойства, как получают, где и с какой целью применяют. Какие причины затрудняют их применение в животноводстве.

19.Электрические установки для местного обогрева молодняка животных: электрообогреваемые полы, коврики, инфракрасные облучатели. Принцип устройства. Факторы, определяющие экономическую эффективность их применения.

20.Электрические установки для нагрева воздуха. Как устроены и где их применение экономически оправдывается. Электрические установки для отопления помещений. Способы снижения оплаты за отопление.

21.Применение высокого напряжения в сельском хозяйстве. Электрические изгороди на пастбищах, электрические установки для уничтожения летающих насекомых, электростатические зерноочистительные машины. Принципы их работы.

22.Назначение и принцип работы простейших устройств автоматизации для емкостных и проточных водонагревателей, наружного освещения, электрокалориферов, установок водоснабжения, дополнительного освещения в птичниках, отопления помещений и местного обогрева животных.

23.Какие экономические последствия имеет отклонение напряжения от номинального значения (ниже и выше), чем они могу быть вызваны и как уменьшены.

2.5. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Раздел предназначен для изучения теоретических основ и практического применения средств автоматики используемых в области автоматизации технологических процессов производства сельскохозяйственной продукции. При усвоении тем данного раздела  следует уяснить основные понятия: объект управления и управляющая система; параметры состояния объекта управления, управляющие и возмущающие воздействия; органы управления; общая структура системы управления и основные функции составляющих систем ручного автоматического и автоматизированного управления. Сосредоточить внимание на основных принципах действия измерительных преобразователей, датчиков перемещения, силы, давления (вакуума), температуры, уровня, влажности, кислотности, учета произведенной работы, загрузки рабочих органов машин; исполнительных устройств; систем автоматического контроля и регулирования с применением микропроцессорных установок.

Контрольные вопросы:

1. Что называют объектом управления и управляющей системой?

2. Как классифицируются измерительные преобразователи систем автоматизированного управления технологическими процессами в животноводстве, растениеводстве?

3. Состав систем автоматического контроля?

4. Исполнительные устройства, входящие в системы управления технологическими процессами?

5. Состав и функционирование систем автоматической сигнализации?

6. Что называется обратной связью, и какая обратная связь называется отрицательной?

7. Принцип работы регулятора влажности?

8. Какие системы автоматического регулирования называются системами автоматической стабилизации, программного регулирования, следящими?

9. Устройство и работа автоматического регулятора загрузки молотилки комбайна?

10. Устройство и работа системы автоматического контроля работы посевных машин?

2.6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

Раздел включает теоретическую (2.6.1.) и расчетную (2.6.2.) части.

2.6.1. В разделе изучаются закономерности и методы высокопроизводительного и экономичного использования машин в сельском хозяйстве.

При проработке теоретического материала по рекомендуемой литературе  необходимо ознакомиться с видами производственных процессов и операций, уяснить понятие о машинно-тракторном парке, изучить требования, предъявляемые к машинно-тракторным агрегатам. Особое внимание уделить вопросам комплектования машинно-тракторных агрегатов. Основополагающими данными для комплектования агрегатов являются агротехнические требования к работе и ее качеству, а также эксплуатационные характеристики машины.

Эффективность работы машинно-тракторного агрегата в значительной мере определяется выбором рациональной схемы движения и размера загона, при которых затраты времени на холостые повороты и заезды минимальны. Немаловажны вопросы, связанные с подготовкой поля к работе агрегатов, выбором способа движения и методами расчета потребного количества агрегатов.

Рассматривая тему, следует уяснить понятия теоретической, технической и действительной производительности агрегатов, конструктивной и рабочей ширины захвата агрегата, теоретической и рабочей скорости движения, расхода топлива, затратах труда и денежных средств на единицу выполненной агрегатом работы. Эксплуатационные затраты во многих случаях являются первостепенными показателями работы агрегатов. Изучение указанных вопросов создает условия для более полного их усвоения в курсах экономики и бухгалтерского учета. Необходимо уделить внимание изучению методов повышения производительности агрегатов, качеству их работы, снижению затрат труда и средств, совершенствованию технологических процессов, планированию и организации проведения механизированных работ, определению рационального состава машинно-тракторного парка, включая транспортные средства.

Вопросы для самопроверки:

1. Показатели эффективности использования сельскохозяйственной техники.

2. Что такое машинно-тракторный агрегат (МТА), классификация МТА?

3. Какие требования предъявляются к МТА?

4. Какие эксплуатационные показатели тракторов, СХМ, орудий и сцепок используются при комплектовании МТА?

5. Методы снижения тягового сопротивления машин и затрат мощности на привод механизмов их рабочих органов в эксплуатационных условиях.

6. Какие расчеты следует выполнить для подготовки поля к выполнению работ агрегатом?

7. Факторы, определяющие производительность МТА, какими путями можно добиться ее повышения?

8. Пути снижения затрат труда при работе агрегатов?

9. Какие факторы определяют расход топлива на единицу выполняемой работы агрегатом и как снизить расход топлива?

10. Планирование расхода топливо-смазочных материалов в хозяйствах?

11. Определение необходимого количество транспортных и погрузочно-разгрузочных средств при организации работ по посеву, внесению удобрений и уборки урожая сельскохозяйственных культур?

2.6.2. Для закрепления теоретических знаний каждый студент выполняет расчетную работу на тему: "Машинная технология механизированных работ возделывания и уборки сельскохозяйственной культуры … с расчетом и обоснованием оптимального состава машинно-тракторного агрегата на выполнение технологической операции … ".

Расчетная работа должна содержать ответы на следующие вопросы:

- Введение.

- Агротехнические требования.

- Комплектование машинно-тракторного агрегата:

  - Краткая техническая характеристика трактора;

  - Выбор сельскохозяйственных машин – орудий, сцепок и их технико-нормативные показатели;

  - Аналитический расчет состава машинно-тракторного агрегата;

  - Аналитический расчет технико-экономических показателей машинно-тракторного агрегата;

  - Анализ показателей рассчитанных вариантов состава агрегата, составление итоговой таблицы.

- Подготовка агрегатов к работе:

  - Подготовка трактора к работе;

  - Подготовка сельскохозяйственной машины, сцепки к работе.

- Подготовка поля:

  - Расчет ширины поворотных полос, длины выезда агрегата, разбивка поля на загоны;

  - Определение способа и направления движения агрегата на загоне и поворотных полосах;

  - Схема подготовки участка (поля).

- Контроль и оценка качества работы:

  - Разработка показателей и нормативов контроля качества выполняемой операции и методы их определения;

  - Мероприятия по материальной ответственности и материальному стимулированию механизаторов за высокое качество выполнения механизированных полевых работ.

- Разработка операционной технологии механизированных работ возделывания и уборки сельскохозяйственной культуры (технологическая карта).

Задание выдается индивидуально. Алгоритм выполнения аналитических расчетов состава машинно-тракторного агрегата (п. 3.3) и технико-экономических показателей его работы (п. 3.4) приводится далее.

3.3. Расчет состава машинно-тракторного агрегата

Проектирование и расчет состава МТА для выполнения заданной технологической операции выполняется в следующей последовательности:

Устанавливается диапазон рабочих скоростей движения агрегата, при которых обеспечивается необходимое качество выполнения заданной сельскохозяйственной операции согласно агротехническим требованиям. Значения допустимых скоростей движения при выполнении различных сельскохозяйственных операций приведены в приложении 1.

Пользуясь тяговой характеристикой или справочными таблицами (прил. 2 и 3), выбрать передачи трактора, обеспечивающие скорости движения в принятом диапазоне.

Для каждой выбранной передачи по тяговой характеристике или справочной таблице определить величину номинального тягового усилия (Ркрн) трактора.

Для участков с неровным рельефом тяговое усилие трактора рассчитывают с учетом влияния величины угла склона поля:

Ркрα=Ркрн ± Gэкспл ·sinα (кгс),

где Ркрα — тяговое усилие трактора с учетом величины склона, кгс,

Ркрн — номинальное тяговое усилие трактора на передаче, кгс, (прил. 30-39),

Gэкспл — эксплуатационная масса (вес) трактора, кг, (прил. 2, 3 ),

α — угол склона, град. (sin в прил. 6),

(+) — движение МТА под уклон поля, (-) — движение МТА против уклона поля,

Максимально возможная ширина захвата МТА (Вмах ) для каждой из выбранных передач определяется:

а) простого агрегата (кроме пахотного):

=         (м),

где k —удельное сопротивление машин-орудий, кгс/м, (прил. 4б),

gм — масса (вес) машин-орудий, приходящаяся на единицу ширины захвата и равная массе машины-орудия Gм, поделенной на ее конструктивную ширину захвата bм (прил. 8), т.е.

,  кг/м;

б) сложного агрегата со сцепкой:

, (м)

в) комплексных агрегатов без сцепки:

, (м)

г) комплексных агрегатов со сцепкой:

, (м)

д) пахотного (простого) агрегата:

, (см)

д) пахотного (комплексного) агрегата:

, (см)

где kо — удельное сопротивление почвы при пахоте, кгс/см2 , (прил. 4а),

а — глубина вспашки, см,

gпл — масса (вес) плуга, приходящаяся на единицу ширины захвата, кг/см,

nm1 — количество машин-орудий, шт,

Rcwα — тяговое сопротивление сцепки с учетом угла склона α, кгс,

Rcwα= Rcw±Gсц•sinα

Rcw — тяговое сопротивление сцепки на горизонтальном участке, кгс,

Gсц — масса сцепки, кг.

Количество машин-орудий (nм), входящих в агрегат, определяется по формуле:

Для пахотного агрегата рассчитывают количество корпусов:

где bм и bк — конструктивная ширина захвата одной машины-орудия или одного корпуса плуга, м (см).

Расчетное количество машин-орудий или корпусов плуга округляется до целого числа в сторону уменьшения, для обеспечения некоторого запаса по силе тяги. По количеству машин-орудий в агрегате и ширине захвата одной машины-орудия устанавливается конструктивная ширина захвата агрегата (Вк):

Вк = nм·bм (м).

В комплексном агрегате количество машин-орудий определяется по каждой выполняемой операции. Обязательным условием должно быть Восн ( Вдоп (конструктивная ширина захвата машин, выполняющих основную операцию, должна быть равна или несколько больше конструктивной ширине захвата машин, проводящих дополнительные операции).

Если количество машин-орудий nм>1, и сцепка не задана, то в агрегате нужна сцепка, которую выбирают исходя из необходимого фронта (Ф) — расстояния между креплениями крайних машин:

Ф=bм((nм - 1) + (0,5...0,75)  (м).

Полная ширина сцепки на 0,5…0,75 м больше рассчитанного фронта, так как она учитывает длину мест крепления крайних машин и оси ходовых колес. Далее выбирают марку сцепки. Усилие, необходимое для передвижения сцепки, находится из справочников или рассчитывается по формуле:

Rсц=Gсц·(f+ sinα)   (кгс),

где Gсц — масса (вес) сцепки, кг, (прил. 5),

f — коэффициент сопротивления качению колес сцепки (прил. 7).

Тяговое сопротивление агрегата (Rагр() находится из уравнений:

а) простого агрегата (кроме пахотного):

Rагр(=k·bм+Gм·sinα  (кгс),

б) сложного агрегата со сцепкой:

Rагр(=nм·(k·bм+Gм·sinα)+Rсц(  (кгс),

в) комбинированного агрегата со сцепкой:

Rагр(=nм1·(k1·bм1+Gм1·sinα)+nм2·(k2·bм2+Gм2·sinα) )+Rсц(  (кгс),

г) простого пахотного агрегата:

Rпл(= k0·bк·nк·а+gк·nк·sinα  (кгс),

где gк—масса (вес) приходящийся на один корпус плуга:

gк=Gпл/nк , кг/корпус

д) комплексного пахотного агрегата:

Rпл(= k0·bк·nк·а+gк·nк·sinα+k·bм nм +Gм·sinα   (кгс),

Расчет навесных агрегатов выполняется в той же последовательности, однако  их удельное сопротивление (Кн) принимается на 10…15% меньше удельного сопротивления однотипной прицепной машины (Кпр), т.е.:

Кн=(0,85…0,90)·kпр (кгс),

При работе агрегатов с приводом механизмов сельскохозяйственной машины от вала отбора мощности (ВОМ) расчет ширины захвата, как правило, не производят, он определяется конструкцией сельскохозяйственной машины СХМ, а в некоторых случаях — условиями работы.

Для таких агрегатов определяют приведенное тяговое сопротивление Rприв. Величина Rприв представляет собой сумму тягового сопротивления машины и тягового усилия, которое мог бы дополнительно развить трактор за счет мощности, расходуемой через ВОМ, т. е.

Rприв = Rагр( + Rдоп.вом  (кгс)

Значение Rагр определяется способом, описанным выше, а величина дополнительного тягового усилия (Rдоп.вом) которую трактор мог бы развить за счет Nвом. определяется по формуле:

где Nвом - мощность, потребляемая на привод сельскохозмашины, л. с., (прил. 12),

ηмг — коэффициент полезного действия трансмиссии,

iт — передаточное число трансмиссии трактора,

nн — частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин,

rк — радиус качения ведущего колеса (звездочки) трактора, м,

ηвом — коэффициент полезного действия механизма привода ВОМ (прил. 2,3).

Рациональность загрузки трактора при работе с установленным количеством машин-орудий проверяют по коэффициенту использования тягового усилия. Его рассчитывают по формуле:

Оптимальная величина этого коэффициента в зависимости от характера выполняемой работы находится в пределах ηи= 0,85…0,96, (прил. 10),

В том случае, когда нет возможности рационально загрузить трактор, принимаются те варианты (из ηи <0,85), в которых коэффициент использования тягового усилия выше.

Вариант со значениями коэффициента использования тягового усилия  ηи>0,97 исключается, так как работа МТА невозможна из-за перегрузки двигателя трактора или уменьшают число рабочих машин.

Для тягово-приводных агрегатов (с приводом механизмов от ВОМ) величина коэффициента использования тягового усилия трактора для каждой выбранной передачи рассчитывается по формуле:

ηи=Rприв/Ркрн

3.4. Технико-экономические показатели агрегатов

Основными технико-экономическими показателями МТА являются: производительность, расход топлива и затраты труда на единицу обработанной площади.

Часовая и сменная (расчетная) эксплуатационная производительность агрегата рассчитываются по формулам:

часовая         Wч=0,1·Вр·Vр·τ   (га/ч);

сменная         Wсм=0,1·Вр·Vр·Тр    (га/см),

где Вр — рабочая ширина захвата агрегата, м,

Vр—рабочая скорость движения агрегата, км/ч,

τ—коэффициент использования времени смены,

Тр—чистое рабочее время в течение смены, ч.

Рабочая ширина захвата агрегата:

Вр = β·Вк (м),

где Вк -  конструктивная ширина захвата агрегата, м,

β - коэффициент использования конструктивной ширины захвата агрегата (прил. 9).

Рабочая скорость движения агрегата (Vр) определяется по тяговой характеристике тракторов или рассчитывается по формуле:

Vр=Vт·(1-δ/100) (км/ч),

где Vт — теоретическая скорость движения на передаче, км/ч, (прил. 2,3),

δ — буксование, %.

Чистое рабочее время определяется по формуле:

Тр =τ · Тсм,  (ч)

где Тсм — время смены, ч.

Коэффициент τ показывает величину затрат времени смены на холостые заезды, повороты и простои агрегата при технологическом и техническом обслуживании и отдых механизаторов (прил. 11).

Расход топлива на единицу выполненной работы определяется как:

Qга=(Gтр·Тр+Gтх·Тх+Gто·То)/Wсм     (кг/га),

где Gтр, Gтх, Gто — часовой расход топлива, соответственно, при работе агрегата под нагрузкой, при холостых поворотах и заездах и при остановках агрегата с работающим двигателем, кг/ч (прил. 13, 13а),

Тх — время движения агрегата при холостых поворотах и заездах в течение смены, ч,

То — время работы двигателя при остановках агрегата, ч.

Время на остановки агрегата в течение смены определяется по следующей формуле:

То=(tтехн+tотд)·Тр+Тто (ч),

где tтехн, tотд — время простоев из расчета на один час чистой работы агрегата соответственно при технологическом обслуживании машин и при отдыхе механизаторов, ч (прил. 12),

Тто - время простоев при техническом обслуживании машин в течение смены, ч (прил. 12). Время движения агрегата при холостых поворотах и заездах рассчитывается исходя из баланса времени смены:

Тх =Тсм—Тр—То  (ч).

Затраты труда на единицу выполненной работы (Н) определяются по формуле:

чел.-ч/га,

где m — количество рабочих, обслуживающих агрегат.

Размеры поля: F=L·A га, откуда А=F/L, где

F — площадь поля, га; L - длина участка, м, А — ширина участка, м.

Оптимальный размер загона:

Сопт=

где R — радиус поворота агрегата, м. (прил. 16),

Lр - рабочая длина участка, м.

Ширина поворотной полосы (Е) равна:

Е´=3R+l (м) — при петлевых поворотах и

Е´=1,5R+l (м) — при беспетлевых поворотах,

где l — длина выезда агрегата, м.

Для прицепных агрегатов l=(0,40…0,75)·lк, навесных l=0,30·lк

Для простых МТА: lк=lт+lм

сложных МТА без сцепки: lк=lт+lм1+lм2

сложных МТА со сцепкой: lк=lт+lсц+lм1+lм2

где lк — кинематическая длина агрегата, м

lт — кинематическая длина трактора, м (прил. 15)

lм — кинематическая длина сельскохозяйственной машины, м (прил. 15)

lсц — кинематическая длина сцепки, м (прил. 15)

Количество проходов агрегата по поворотной полосе:   К=Е´/Вр .

Полученное значение округляется до ближайшего большего целого числа, а ширина поворотной полосы во всех случаях должна быть кратной ширине захвата агрегата:

Е=КВр, где К — целое число.

Указываются мероприятия, способствующие выравненности поля, устранению препятствий, ухудшающих качество выполнения операции.

Рабочая длина участка: Lр=L-2Е

3. Итоговый контроль.

Итоговым отчетным документом для студента является контрольная работа. Она выполняется на белой бумаге формата А4 (297х210 мм) с одной стороны в рукописном (печатном) виде, общее количество страниц 20-25. Поля — справа 30 мм, остальные 20 мм, нумерация начинается с титульного листа, применение цветной графики не допускается. Работа представляется на рецензирование в сброшюрованном виде в плотной обложке не позднее 2 недель до начала сессии. При невыполнении требований работа возвращается на доработку.

Контрольная работа включает в себя ответы на контрольные вопросы, согласно варианту, и расчетную часть (п. 2.6.2.). Вариант определяется по двум последним цифрам зачетной книжки студента. Если цифра более 50, то отнимается 50 (например: если номер зачетной книжки *****78, то номер варианта 28=78-50).

Варианты заданий

| Вари-ант | Контрольные вопросы по разделам | Вариант | Контрольные вопросы по разделам |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |  | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| 01 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 26 | 7 | 11 | 24 | 1 | 10 |
| 02 | 7 | 16 | 17 | 12 | 10 | 27 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1 |
| 03 | 6 | 8 | 9 | 22 | 9 | 28 | 1 | 18 | 8 | 17 | 9 |
| 04 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 29 | 8 | 10 | 19 | 2 | 5 |
| 05 | 2 | 15 | 16 | 10 | 9 | 30 | 7 | 8 | 15 | 10 | 5 |
| 06 | 3 | 23 | 8 | 1 | 7 | 31 | 2 | 17 | 18 | 18 | 2 |
| 07 | 8 | 10 | 24 | 21 | 1 | 32 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| 08 | 5 | 9 | 15 | 9 | 6 | 33 | 6 | 19 | 1 | 3 | 2 |
| 09 | 8 | 17 | 2 | 20 | 2 | 34 | 1 | 12 | 17 | 11 | 1 |
| 10 | 3 | 24 | 7 | 13 | 8 | 35 | 2 | 3 | 11 | 19 | 10 |
| 11 | 1 | 3 | 10 | 4 | 10 | 36 | 3 | 23 | 6 | 4 | 3 |
| 12 | 4 | 18 | 12 | 11 | 5 | 37 | 8 | 8 | 3 | 12 | 4 |
| 13 | 6 | 14 | 6 | 23 | 2 | 38 | 3 | 13 | 9 | 20 | 3 |
| 14 | 7 | 22 | 23 | 6 | 4 | 39 | 2 | 24 | 24 | 18 | 7 |
| 15 | 5 | 4 | 14 | 8 | 6 | 40 | 3 | 16 | 12 | 5 | 2 |
| 16 | 4 | 10 | 19 | 14 | 1 | 41 | 4 | 7 | 20 | 13 | 6 |
| 17 | 2 | 11 | 5 | 5 | 7 | 42 | 7 | 22 | 13 | 21 | 3 |
| 18 | 6 | 2 | 11 | 18 | 3 | 43 | 3 | 14 | 6 | 6 | 1 |
| 19 | 8 | 5 | 20 | 19 | 5 | 44 | 4 | 4 | 21 | 14 | 4 |
| 20 | 5 | 19 | 3 | 15 | 2 | 45 | 5 | 20 | 7 | 22 | 6 |
| 21 | 3 | 12 | 22 | 7 | 4 | 46 | 6 | 15 | 14 | 7 | 9 |
| 22 | 1 | 20 | 18 | 16 | 4 | 47 | 4 | 6 | 4 | 15 | 4 |
| 23 | 6 | 6 | 21 | 11 | 3 | 48 | 5 | 21 | 22 | 23 | 8 |
| 24 | 4 | 21 | 13 | 8 | 3 | 49 | 6 | 23 | 5 | 8 | 5 |
| 25 | 7 | 13 | 4 | 17 | 5 | 50 | 5 | 5 | 23 | 16 | 7 |

Справочные материалы

Приложение 1

Рекомендуемые скорости движения МТА при выполнении сельскохозяйственных операций.

| Наименование операций | Скорость движения |
| --- | --- |
|  | км/ч | м/с |
| Пахота плугами с культурными отвалами | 4,0-7,5 | 1,1-2,1 |
| Пахота плугами со скоростными корпусами | 6,0-12,0 | 1,7-3,3 |
| Боронование зубовыми боронами | 4,0-10,0 | 1,1-2,6 |
| Шлейфование шлейф-боронами | 6,0-8,0 | 1,7-2,2 |
| Обработка почвы дисковыми орудиями | 6,0-12,0 | 1,7-3,3 |
| Культивация пружинными лапами | 6,0-9,0 | 1,7-2,5 |
| Прикатывание почвы | 7,0-15,0 | 1,9-4,2 |
| Посев зерновых и зернобобовых | 6,0-14,0 | 1,7-3,9 |
| Посев кукурузы | 6,0-12,0 | 1,7-3,3 |
| Посадка картофеля | 5,0-10,0 | 1,4-2,8 |
| Посадка рассады | 0,8-1,5 | 0,2-0,4 |
| Внесение удобрений туковыми сеялками | 6,0-14,0 | 1,7-3,9 |
| Опыливание (опрыскивание) | 3,0-8,0 | 0,8-2,2 |
| Культивация кукурузы первая | 4,0-12,0 | 1,1-3,3 |
| Культивация кукурузы вторая | 7,5-12,0 | 2,1-3,3 |
| Рыхление междурядий | 4,0-12,0 | 1,1-3,3 |
| Уборка кукурузы на силос комбайном | 4,0-16,0 | 1,1-4,5 |
| Уборка картофеля комбайном | 1,5-3,6 | 0,4-1,0 |
| Уборка трав на сено | 5,0-12,0 | 1,4-3,3 |
| Теребление льна | 5,0-7,0 | 1,4-1,9 |

Приложение 2

Справочные данные по колесным тракторам сельскохозяйственного назначения.

| Наименование показателя | Марки тракторов |
| --- | --- |
|  | Т-150К | МТЗ-80 | МТЗ-82 | Т-40АМ | Т-25 |
| Тяговый класс трактора, т.с. | 3 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 0,6 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. Nсн | 165 | 80 | 80 | 50 | 25 |
| Номинальная частота вращения колен. вала, об/мин nн | 2100 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 |
| Удельный расход топлива при Nсн, г/эф.л.с.ч. | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 |
| Радиус колеса rк, м | 0,639 | 0,730 | 0,730 | 0,700 | 0,590 |
| Минимальный радиус поворота Rпов, м | 6,5 | 2,5 | 2,7 | 4,5 | 3,6 |
| Масса трактора G/Gэкспл кг | 7535/7750 | 3160/3210 | 3370/3410 | 2610/2880 | 1765/1800 |
| КПД трансмиссии, ηтр | 0,86 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,89 |
| КПД ВОМ, ηвом | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,98 |
| Расчетные скорости I движения по передачам, II | 8,53 | 2,50 | 2,50 | 6,90 | 6,40 |
|  | 10,08 | 4,26 | 4,26 | 8,22 | 8,10 |
| км/ч III | 11,44 | 7,24 | 7,24 | 9,69 | 9,40 |
| IV | 13,38 | 8,90 | 8,90 | 11,32 | 11,90 |
| V | 18,65 | 10,54 | 10,54 | 20,96 | 14,90 |
| VI | 22,00 | 12,33 | 12,33 | 30,00 | 21,90 |
| VII | 24,90 | 15,15 | 15,15 | — | — |
| VIII | 30,10 | 17,95 | 17,95 | — | — |
| IX | — | 33,38 | 33,38 | — | — |

Приложение 3

Справочные данные по гусеничным тракторам сельскохозяйственного назначения.

| Наименование показателя | Марки тракторов |
| --- | --- |
|  | Т-150 | ДТ-75М |
| Тяговый класс трактора, т.с. | 3 | 3 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. Nсн | 150 | 90 |
| Номинальная частота вращения колен. вала, об/мин nн | 2000 | 1750 |
| Удельный расход топлива при Nсн, г/эф.л.с.ч. | 185 | 185 |
| Радиус начальной окружности звездочки rк, м | 0,382 | 0,358 |
| Масса (вес) трактора G/Gэкспл, кг | 6975/7230 | 6110/6610 |
| КПД трансмиссии, ηтр | 0,87 | 0,89 |
| КПД ВОМ, ηвом | 0,96 | 0,96 |
| Расчетные скорости движения I по передачам, км/ч II | 7,65 | 5,30 |
|  | 8,62 | 5,91 |
| III | 9,72 | 6,58 |
| IV | 10,62 | 7,31 |
| V | 11,44 | 8,16 |
| VI | 12,91 | 9,05 |
| VII | 14,54 | 11,18 |
| VIII | 15,89 | — |

Приложение 4а

Примерные значения удельного сопротивления почвы при пахоте.

| Характеристика почв | Удельное сопротивление почвы, k0, кгс/см2 |
| --- | --- |
| Легкие песчаные и супесчаные | 0,20-0,35 |
| Песчаные и супесчаные | 0,36-0,50 |
| Легкие суглинистые | 0,45-0,56 |
| Средние суглинистые | 0,52-0,59 |
| Тяжелые суглинистые | 0,57-0,70 |
| Глинистые | 0,65-1,00 |

# Приложение 4б

Средние значения удельного сопротивления сельскохозяйственных машин

| Работа | Сельскохозяйственная машина | k, кгс/м |
| --- | --- | --- |
| Боронование | Бороны: зубовая тяжелая зубовая средняя зубовая посевная сетчатая и шлейф-борона пружинная и лапчатая дисковая игольчатая | 0,4…0,7 0,3…0,6 0,25…0,45 0,45…0,65 1,0…1,8 1,6…2,2 0,45…0,8 |
| Сплошная культивация на глубину, см: 6…8 10…12 | Культиваторы: паровой паровой штанговый | 1,2…2,6 1,6…3,0 1,6…2,6 |
| Глубокое рыхление | Глубокорыхлитель | 8,0…13,0 |
| Обработка почвы плоскорезами | Плоскорез | 4,0…6,0 |
|  | Продолжение прил. 4б |
| Лущение стерни на глубину, см: 8…10 10…14 14…18 | Лущильники: дисковый лемешный лемешный | 1,2…2,6 2,5…6,0 6,0..10,0 |
| Рядовой посев зерновых культур Посев кукурузы Посадка картофеля | Сеялки: дисковая с междурядьями 0,15 м узкорядная сеялка-лущильник зернопрессовая кукурузная картофелесажалка | 1,1…1,6 1,5…2,5 1,2…2,8 1,2…1,8 1,0…1,4 2,5…3,5 |
| Прикатывание: посевов предпосевное | Катки: гладкий водоналивной кольчато-шпоровый | 0,55..1,2 0,6…1,0 |
| Первая обработка междурядий пропашных культур | Культиватор со стрельчатыми лапами и бритвами | 1,2…1,8 |
| Рыхление междурядий свеклы | Культиватор со стрельчатыми лапами и бритвами | 1,2…2,0 |
| Рыхление междурядий картофеля с подкормкой | Культиватор-растениепитатель | 1,4…1,8 |
| Рыхление междурядий кукурузы и подсолнечника с подкормкой | Культиватор-растениепитатель | 1,3…1,6 |
| Окучивание картофеля | Культиватор-окучник | 1,5…2,5 |
| Кошение трав | Тракторная косилка: с приводом от ВОМ с приводом от ходовых колес | 0,7…1,1 0,9…1,4 |
| Сгребание трав | Косилка-измельчитель Грабли: тракторные поперечные валкообразователи | 0,8…1,3 0,05.0,75 0,7…0,9 |
| Кошение: зерновых колосовых зернобобовых | Жатка: рядковая прицепная бобовая безмотовильная | 1,2…1,5 0,6…0,9 |
| Уборка кукурузы на силос | Силосоуборочный комбайн | 2,6…3,3 |
| Уборка свеклы | Свеклоуборочный комбайн | 6,0..12,0 |
| Уборка картофеля | Транспортерный картофелекопатель Картофелеуборочный комбайн Копатель-валкоукладчик | 5,0…7,0 10,0.12,0 7,0…8,5 |
| Теребление льна | Льноуборочный комбайн | 4,0…5,0 |
| Уборка ботвы | Ботвоуборочная машина | 2,5…3,5 |
| Уборка корнеплодов | Копатель корнеплодов | 6,5…7,5 |
| Дискование пашни | Дисковая борона | 3,0…6,0 |
| Дискование лугов и пастбищ | Дисковая борона | 4,0…8,0 |
| Разбрасывание мин. удобрений | Туковая сеялка | 0,3…0,4 |

Приложение 5

Характеристика сцепок

| Тип сцепок | Фронт сцепки, м | Масса, кг | Примерное тяговое сопротивление, кгс |
| --- | --- | --- | --- |
| Сцепка универсальная гидрофицир. СП-16 | 16,8 | 1762 | 150-170 |
| Сцепка универсальная гидрофицир. СП-11 | 11,7 | 915 | 100-120 |
| Сцепка универсальная прицепная С-18У | 19,2 | 120 | 160-200 |
| Сцепка универсальная прицепная С-11У | 12,0 | 700 | 100-120 |
| Сцепка гидрофицир. прицепная СГ-21 | 20,6 | 1800 | 200-400 |

Приложение 6

Значения синусов углов подъема

| Угол подъема, град | Sin α | Угол подъема, град | Sin α |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 0,017 | 4,0 | 0,070 |
| 1,5 | 0,026 | 5,0 | 0,087 |
| 2,0 | 0,035 | 6,0 | 0,105 |
| 2,5 | 0,044 | 7,0 | 0,122 |
| 3,0 | 0,052 | 8,0 | 0,139 |
| 3,5 | 0,061 | 9,0 | 0,156 |

Приложение 7

Коэффициент сопротивления качению машин-орудий и сцепок (f)

| Агрофон поля или тип дороги | Значения коэффициента (f) |
| --- | --- |
|  | на стальных колесах | на пневматических шинах |
| Асфальтированная дорога | 0,02-0,03 | 0,03-0,04 |
| Грунтовая дорога | 0,06-0,08 | 0,03-0,05 |
| Целина, пласт многолетних трав, сухой луг | 0,06-0,08 | 0,05-0,07 |
| Сухая стерня | 0,14-0,16 | 0,08-0,10 |
| Стерня размягченная дождем после уборки | 0,18-0,20 | 0,12-0,14 |
| Поле после уборки корнеплодов | 0,16-0,18 | 0,10-0,12 |
| Вспаханное поле | 0,20-0,22 | 0,14-0,16 |
| Поле, подготовленное под посев | 0,22-0,24 | 0,16-0,18 |

Приложение 8

Ширина захвата и масса некоторых сельскохозяйственных машин

| Марка машины | Масса, кг | Ширина захвата, м |
| --- | --- | --- |
| Лущильники: дисковые ЛДГ-15А | 3850 | 15 |
| ЛДГ-10А ЛДГ-5А лемешные ППЛ-5-25 ППЛ-10-25 | 2480 1200 455 1265 | 10 5 1,25 2,5 |
| Катки: кольчато-шпоровый ЗККШ-6 | 1940 | 6,1 |
| водоналивной гладкий ЗКВГ-1,4 СКГ-2 | 790 982 | 4,0 5,5 |
| Комбинированные агрегаты: РВК-7,2 | 5950 | 7,2 |
| РВК-5,4 РВК-3,6 | 4880 2590 | 5,4 3,6 |
|  | Продолжение прил. 8 |
| Бороны: дисковые БДН-3,0 БДТ-3,0 зубовые БЗТС-1,0 БЗСС-1,0 ЗБП-0,6А ЗОР-0,7 | 684 1797 44 36 50 42 | 3,0 3,0 0,98 0,98 1,77 2,21 |
| Культиваторы: КПС-4 | 800 | 4,0 |
| КШУ-12 КШУ-8 | 3576 1606 | 10; 12 6,8 |
| Плуги: ПЛП-6-35 | 1340 | 2,10 |
| ПЛН-5-35 ПЛН-4-35 ПЛН-3-35 ПНО-3-35 | 800 710 475 780 | 1,75 1,40 1,05 1,05 |

Приложение 9

Коэффициенты использования ширины захвата

| Наименование орудия (машины) | Коэффициенты использования ширины захвата, β |
| --- | --- |
| Прицепные плуги всех модификаций (корпусов) 7-10 3-6 | 1,05 1,10 |
| Навесные плуги всех модификаций (корпусов) 6-9 4-5 до 3 | 1,04 1,07 1,10 |
| Бороны зубовые | 0,98 |
| Бороны дисковые тяжелые | 0,96-0,97 |
| Культиваторы прицепные для сплошной обработки | 0,96-0,97 |
| Культиваторы навесные для сплошной обработки почвы, разбрасыватели минеральных удобрений | 0,96 |
| Катки | 0,96 |
| Сеялки зерновые, сажалки | 1,0 |
| Культиваторы для междурядной обработки | 1,0 |
| Жатки валковые зерновые | 0,93 |
| Косилки всех модификаций, измельчители | 0,94-0,96 |
| Грабли поперечные | 0,97 |
| Силосоуборочные комбайны | 0,95 |

Приложение 10

Значение коэффициента использования тягового усилия

| Марка трактора | Допустимый коэффициент использования тягового усилия, ηu |
| --- | --- |
|  | на пахоте | на других работах |
| Т-150, Т-150К | 0,90 | 0,92 |
| ДТ-75М, МТЗ-80/82 | 0,91 | 0,93 |
| Т-40АМ, Т-25 | 0,88 | 0,90 |

Приложение 11

Значение коэффициента использования времени смены

| Наименование операций | Марка трактора | Коэффициент использования времени смены в зависимости от длины гона, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | <1000 | 600-1000 | 400-600 | 300-400 | 200-300 | 150-200 | >150 |
| Вспашка старопахотных земель на глубину 20-22 см с одновременным боронованием | Т-150/150К | 0,84 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | — | — | — |
|  | ДТ-75М | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,71 | 0,67 | 0,60 | 0,52 |
|  | МТЗ-80/82 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,69 | 0,62 |
|  | Т-40АМ | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | 0,67 | 0,61 |
|  | Т-25 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,70 | 0,65 |
| Боронование зубовыми боронами | ДТ-75М | 0,74 | 0,68 | 0,58 | 0,48 | 0,38 | 0,28 | 0,18 |
|  | МТЗ-80/82 | 0,83 | 0,81 | 0,77 | 0,72 | 0,66 | 0,57 | 0,47 |
|  | Т-40АМ | 0,83 | 0,80 | 0,73 | 0,70 | 0,64 | 0,55 | 0,46 |
| Сплошная культивация с боронованием | ДТ-75М | 0,77 | 0,71 | 0,64 | 0,58 | 0,50 | 0,41 | 0,32 |
|  | МТЗ-80/82 | 0,82 | 0,79 | 0,74 | 0,69 | 0,63 | 0,54 | 0,45 |
|  | Т-40АМ | 0,83 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | 0,64 | 0,57 | 0,48 |
| Прикатывание почвы | ДТ-75М | 0,76 | 0,70 | 0,62 | 0,53 | 0,44 | 0,34 | 0,24 |
|  | МТЗ-80/82 | 0,82 | 0,78 | 0,72 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,39 |
|  | Т-40АМ | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,69 | 0,62 | 0,53 | 0,43 |
| Лущение стерни | ДТ-75М | 0,77 | 0,73 | 0,66 | 0,58 | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
|  | МТЗ-80/82 | 0,82 | 0,79 | 0,73 | 0,67 | 0,58 | 0,47 | 0,36 |
| Дискование | ДТ-75М | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,66 | 0,59 | 0,51 | 0,42 |
|  | МТЗ-80/82 | 0,83 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,67 | 0,60 | 0,52 |
|  | Т-40АМ | 0,84 | 0,82 | 0,79 | 0,75 | 0,70 | 0,64 | 0,57 |
| Посев зернобобовых культур | Т-150/150К | 0,59 | 0,55 | 0,49 | 0,42 | — | — | — |
|  | ДТ-75М | 0,67 | 0,63 | 0,57 | 0,51 | — | — | — |
|  | МТЗ-80/82 | 0,75 | 0,72 | 0,68 | 0,63 | 0,57 | 0,49 | 0,39 |
|  | Т-40АМ | 0,73 | 0,71 | 0,67 | 0,63 | 0,58 | 0,51 | 0,43 |
| Посадка картофеля | ДТ-75М | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,19 |
|  | МТЗ-80/82 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,29 |
|  | Т-40АМ | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,30 |
| Посев овощей с внесением удобрений | МТЗ-80/82 | 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,47 | 0,42 | 0,35 |
|  | Т-40АМ | 0,67 | 0,64 | 0,60 | 0,56 | 0,51 | 0,45 | 0,38 |
| Междурядная обработка пропашных культур, *- при ширине захвата агрегата, м | 2,8* | 0,88 | 0,83 | 0,79 | 0,74 | 0,70 | 0,67 | 0,62 |
|  | 4,2* | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,80 | 0,77 | 0,72 | 0,66 |
|  | 5,4* | 0,91 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,78 | 0,74 | 0,68 |
|  | 8,1* | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,69 |

Приложение 12

Примерные значения времени простоев агрегатов в течение смены

| Вид работы | Время простоев на 1 ч чистой работы агрегата, ч | Время простоев при ТО в смену, ч tто |
| --- | --- | --- |
|  | при ТО, tтех | при отдыхе, tотд |  |
|  | класс тяги тракторов |
|  | до 2 тс | 3 и выше | до 2 тс | 3 и выше | до 2 тс | 3 и выше |
| Пахота, культи-вация,боронова-ние,дискование | 0,04 | 0,06 | 0,04-0,05 | 0,04-0,07 | 0,25 | 0,30 |
| Посев, уборка простыми машинами | 0,09 | 0,1 | 0,04-0,05 | 0,04-0,06 | 0,30 | 0,4 |
| Уборка картофе-ля комбайнами | 0,09 | 0,12 | 0,03-0,05 | 0,03-0,05 | 0,40 | 0,50 |
| Посадка расса-ды, опыление, опрыскивание | 0,05-0,06 | — | 0,1-0,2 | — | 0,20 | — |

Приложение 13

Примерное значение часового расхода топлива тракторным двигателем

| Марка трактора | Часовой расход топлива, кг/ч |
| --- | --- |
|  | под нагрузкой | на остановках | на холостых поворотах |
| Т-150 | 24,2-27,4 | 2,5 | 12,0-16,0 |
| Т-150К | 26,7-30,1 | 2,6 | 12,0-16,0 |
| ДТ-75М | 14,4-16,4 | 1,9 | 9,0-10,5 |
| МТЗ-80/82 | 14,5-16,4 | 1,4 | 8,0-10,5 |
| Т-40АМ/-40А | 8,0-9,7 | 1,2 | 3,8-6,8 |
| Т-25А/-30 | 4,2-4,8 | 0,8 | 3,5-5,0 |

Приложение 14

Мощность, затрачиваемая на привод сельскохозяйственных машин

| Наименование СХМ | Марка СХМ | Затраты мощности, л.с. |
| --- | --- | --- |
| Силосоуборочный комбайн | КПИ-2,4 | 16,4-22,7 |
| Картофелеуборочный комбайн | ККУ-2 "Дружба" | 30,0-40,0 |
| Картофелекопатель | КТН-2Б (КСТ-1,4) | 20,0-25,0 |
| Льнокомбайн | ЛК-4А (ЛКВ-4А) | 18,0-22,0 |
| Косилка-измельчитель | КИР-1,5 | 27,0-33,0 |
| Косилки | КС-2,1 КРН-2,1 | 4,0-6,0 3,0-5,0 |
| Косилка-плющилка | КПРН-3,0 | 10,0-13,0 |
| Картофелесажалки | КСМ-4, КСМГ-4 | 5,5-8,8 |
| Опрыскиватель | ОПШ-15, ОП-2000А | 28,0-35,0 |
| Опыливатель универсальный | ОШУ-50 | 12,0-15,0 |
| Протравливатель семян шнековый | ПСШ-6 | 6,0-8,0 |

Приложение 15

Значения кинематической длины lт, lсц, lм

| Марка трактора, сцепки | lт, lсц, lм | Марка машины | lм |
| --- | --- | --- | --- |
| Тракторы | Плуг: ПЛП-6-35 | 6,1 |
| Т-16М, Т-25А | 1,0 | ПЛН-5-35 | 4,3 |
| Т-40, Т-40АМ | 1,32 | ПЛН-4-35 | 3,5 |
| МТЗ-80/82 | 1,2/1,3* | ПЛН-3-35 | 2,6 |
| Т-150К | 2,9/2,4* | ПТК-9-35 | 7,8 |
| Т150 | 2,55/2,12* | Бороны: БЗСС-1,0, БЗТС-1,0 | 1,45 |
| ДТ-75М | 2,35/1,55* | БД-10 | 7,8 |
| Сцепки |  | БДТ-7 | 4,5 |
| СП-11 (с удлинит.) | 3,5 (6,7) | Лущильник ЛДГ-15 | 10,7 |
| С-11У | 6,8 | ЛДГ-5 | 4,5 |
| СП-15 | 7,2 | Каток | 2,3 |
| СП-16 | 6,4 | Зерновые сеялки 1 шт | 3,2/3,8* |
| С-18А | 8,0 | Кукурузные, овощные | 1,1/1,45* |
| СГ-21 | 8,0 | Культиватор КПС-4 | 2,5/3,8* |
| Комбинированные агрегаты |  | КШУ-12 | 3,5 |
| РВК-3,6, 5,4, 7,2 |  |  |  |
| * — числитель — навесной вариант, знаменатель — прицепной вариант |

# Приложение 16

Зависимость радиуса поворота R0 от ширины захвата В и коэффициента

увеличения радиуса от скорости движения Vр

| Агрегаты | Радиус поворота при Vp=5 км/ч | Коэффициенты увеличения радиуса при Vp, км/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5-7 | 7-9 | 9-12 |
|  | навесн. | приц. | навесн. | приц. | навесн. | приц. | навесн. | приц. |
| Пахотные | 3В | 4,5В | 1,05 | 1,15 | 1,20 | 1,42 | 1,35 | 1,60 |
| Культиваторные | 0,9В | 1…1,5В | 1,06 | 1,25 | 1,32 | 1,55 | 1,46 | 1,75 |
| Посевные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 сеялки | 1,1В | 1,6В | 1,08 | 1,32 | 1,41 | 1,57 | 1,58 | 1,80 |
| Пропашные | 0,8В | 1,1…1,2В | 1,06 | 1,35 | 1,34 | 1,68 | 1,48 | 1,85 |